FICHE TECHNIQUE

"T’es ou ?!"

Cette fiche technique représente les besoins indispensables pour une réalisation du spectacle dans de bonnes conditions tant pour le public que pour le spectacle et les artistes qui le servent ; à ce titre, elle doit être scrupuleusement observée et fait partie intégrante du contrat. En cas de difficulté à respecter cette fiche, ne pas hésiter à nous contacter.

LE SPECTACLE :

Durée : 		90 mn sans entracte.

Personnel :		4 musicien(ne)s

2 danseuses,

1 régisseur lumière

1 régisseur son

1 régisseur vidéo

1 chargée de production

PLATEAU :

Dimensions :

Ouverture au cadre :  	10 m (minimum  9 m)

Plateau mur à mur : 	18 m (minimum 16 m)

Profondeur :        		10 m au rideau de fond + 1 m de passage derrière

Hauteur utile minimum:	5 m

Montage :

Le plateau sera parfaitement dégagé à notre arrivée.

Matériel à fournir par vos soins pour le plateau :

Pendrillonage à l’Italienne selon plan

Tapis de danse noir sur toute la superficie du plateau.

2 x 150 kilos de lest pour stabilisation pieds de levage

Accès scène/salle par 1 escalier au jardin.

Aspirateur et serpillière pour le nettoyage du plateau.

Loges :

3 femmes,

3 hommes,

Les loges seront équipées de miroirs, éclairages de maquillage, tables et lavabos, situées à proximité de toilettes indépendantes de celles réservées au public. Elles seront chauffées avant l'arrivée des artistes.

Transport :

2 véhicules type Vito T5

Le stationnement des véhicules et leurs accès doivent être prévus pour la durée du montage, des représentations des démontages et des rechargements.

LUMIERE :

Accrochage :

1 porteuse en salle à 60°

9 porteuses électriques au plateau à :

• 0 m

• 2,10 m

• 3,00 m

• 3,60 m

• 4.80  m

• 5.40 m

• 5.80 m

• 6.80 m

• 7.60 m

Matériel utilisé :

5	PC  1000 W

8               PC  2000 W

7              PAR   CP  61

6              PAR   CP  62

10             découpes  613 sx

- découpes 614 sx

- découpes  714 s

- 5 kW  Fresnel

- BT  250 w

5	PAR 16  (fournis)

Jeu d'orgues :

54 	gradateurs de 3 kW

3              gradateurs x 5 kW

La compagnie utilise le contrôleur de lumière schwartzpeter

Développement:

Christoph Guillermet    karistouf@yahoo.fr

MACHINERIE :

2 pieds type ALP 4   ht  5,oo m + 7 m pont serie 300

8 pieds  ht 1,60 m

9 platines sol

VIDEO :

Nous fournissons l’écran et le vidéo projecteur ainsi que les lecteurs DVD.

Attention selon la configuration de la salle, le VP peut être placé en salle avec le public. Merci de prévoir table et alimentation 220 v à proximité.

SON :  voir FT son

:

PERSONNEL :

SERVICE 1 : 		de 9 h à 13 h			Montage lumière, son et dispositif vidéo

1 régisseur son

1 régisseur plateau

2 techniciens lumière

1 régisseur lumière.

PAUSE :  			de 13 h à 14 h

SERVICE 2 : 		de 14 h à 16 h			Réglage lumière, balance son, essais vidéo

2 techniciens lumière

1 régisseur lumière

1 régisseur son

de 16 h à 19 h			Filage technique

1 régisseur son

1 régisseur lumière.

SERVICE 3                                 de 20 h à 23 h

1 régisseur son

1 régisseur lumière.					Spectacle

de 23 h à 24 h			Démontage

1 régisseur plateau

1 technicien son

2 techniciens lumière

Temps de mise en place minimal pour un théâtre équipé, sans problèmes particuliers et sans répétitions. Sinon prévoir la veille 1 service supplémentaire le soir qui devient SERVICE 1.

CONTACT :

Lumière et plateau   :	Eric Buna	09 62 11 00 28

06 10 17 00 99

e.buna@free.fr

Son : 			Fabrice Vella 06 11 84 61 36

fabrice@audiopro.fr

Vidéo :

Compagnie :		Louise Dodet	05 57 95 78 45

louise@ciemutine.org